Ängsviks Fastighetsägarförening	ÄFF/ Instruktioner/Checklista P1

Box 133

134 08 INGARÖ

www.angsviksfastighetsagarforening.se	2011-04-01

# Checklista för pumphus 1

- Kontrollera att vattenmätaren står stilla mellan tappningarna.

Den lilla propellern har sex vingar. Den ska stå helt stilla mellan tappningarna.

Om den snurrar ett varv på en minut är läckaget 10 liter per timme = 7 200 liter per månad.

- Läs av vattenmätaren, skriv in värdet på blanketten och signera.

- Trycket i hydroforen ska vara inom området som står på manometern.

- Vattennivån i hydroforen ska synas i nivåröret.

- Förrådstanken ska vara nästan full.

- Kontrollera att lysdioderna på nivåreläerna lyser som de ska enligt skyltarna.

- Det ska inte läcka någonstans i pumphuset, hela golvet ska vara torrt

- Värmeelementet ska hålla 5-10 grader på vintern.

- Städa i huset och röj sly runt pumphuset en gång om året.

Avfuktaren ska vara i drift under sommaren så att det inte blir någon kondens.

Ventilationen ska alltid vara stängd eftersom det finns avfuktare

Ring 0708-362 162 mig om något är konstigt.